## Slide 1: 嵌入式系统设计
第二讲
Notes: 2/28

## Slide 2
如何做到可编程

## Slide 3: 可编程的概念
最简单的可编程结构
y
&
b
a
逻辑1
熔断丝连接技术
抗干扰能力强
一次性编程
反熔丝连接技术

## Slide 4: 可编程的概念
最简单的可编程结构
y
&
b
a
逻辑1
基于SRAM的连接技术
掉电后数据消失
可重复编程
基于E2PROM连接技术
SRAM
SRAM
SRAM
SRAM

## Slide 5: 可编程的概念
PLA的可编程结构
a & b & c
a & c
!b & !c
a
b
c
预定义或门阵列
预定义与门阵列
&
&
&
|
|
|
( a & c ) | ( !b & !c )
( a & b & c ) | ( !b & !c )
( a & b & c )

## Slide 6: LUT
0
0
0
0
…
…
0
1
组合逻辑
A
B
C
D
Z
0000
0001
0010
0011
…
…
1110
1111
ABCD
SRAM单元
通过查找表的延时是固定的

## Slide 7: LUT
可配置成
  组合逻辑
  Distributed RAM
  16bit的移位寄存器
16-bit SR
16×1 RAM
4输入LUT

## Slide 8
Logic Cell, LC

## Slide 10: Logic Cell, LC
逻辑功能的实现
逻辑单元（LC）
mux
e
寄存器
置位/复位
时钟
时钟使能
q
16-bit SR
16×1 RAM
4输入LUT
a
b
c
d
y
可以用作触发器或锁存器
有独立的复位或置位信号

## Slide 11: Logic Cell, LC
超前进位加法 & 快速进位链
缺点
每bit进位信号延迟的传递
每bit需要使用2个LUT
Notes: 说明进位信号延迟

## Slide 12: Logic Cell, LC
超前进位加法 & 快速进位链

## Slide 13
Slice & CLB

## Slide 14: Slice
共用时钟
共用时钟使能
共用置位/复位
Slice
LC
16-bit SR
16×1 RAM
4输入LUT
mux
触发器
LC
16-bit SR
16×1 RAM
4输入LUT
mux
触发器

## Slide 15: CLB
可配置逻辑块（CLB）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）
提高集成度
降低成本
快速互联提高性能
CLB
Slice
LC

## Slide 16: 互联与开关矩阵
可配置逻辑块（CLB）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）
Slice
逻辑单元（LC）
逻辑单元（LC）

## Slide 17: 互联与开关矩阵
Long Lines
  Horizontal and Vertical
  电容低，适用于传输高速信号；时钟线用尽时传输时钟信号
Hex Lines
  Horizontal and Vertical
Notes: 提问说明 模块结构优化

## Slide 18: 互联与开关矩阵
Double Lines
  Horizontal and Vertical, four directions
  比 Long Lines 和 Hex Lines 更灵活
Direct Connections
Notes: 提问说明 模块结构优化

## Slide 19
Block RAM & Multiplier
Notes: 提问说明 模块结构优化

## Slide 20: Block RAM
BLOCK RAM块
Spartan-3

## Slide 21: Block RAM
支持双端口
  每个端口可同步读写
  每个端口有不同的时钟
支持初始化
数据宽度可配置
常用于实现
  RAM, ROM, FIFOs, large look-up tables
Notes: Data Input Parity Bus — DIP
Data Output Parity Bus — DOP

## Slide 22: Block RAM
Parity Inputs and Outputs
  can be used as additional data bits
  Code or Data
  Positive or Negative
  Old or New
Notes: 提示：数据只有16k，而不是18k
tagging the data as code or data,
positive or negative values, old or new data

## Slide 23: Multiplier
Multiplier
Spartan-3

## Slide 24: Multiplier
DSP BLOK
A [ n :0 ]
B [ n :0 ]
×
+
∑
Y [ 2n-1 :0 ]
Notes: 2/20

## Slide 25
时钟资源

## Slide 26: 时钟资源
时钟树
Global Clock Multiplexers
DCM
保证时钟信号的同时性
时钟树驱动、接入选择
消抖动
时钟引脚
与BUFGMUX或DCM相连
差分时钟
BUFGMUX
频率综合
相位调整
偏移校正
Notes: 提问：时钟信号的特点

## Slide 27: 时钟资源
频率综合
消抖动
源时钟
2倍频
2分频
源时钟（带抖动）
消抖动后的子子时钟
Notes: 说明用途

## Slide 28: 时钟资源
相位调整
0°
DCM
90°
180°
270°
Notes: 说明用途，数据采样时反向180

## Slide 29: 时钟资源
偏移校正
  用例
DCM
源时钟
带偏移的子时钟
校正后的子时钟

## Slide 30
IO & 电源引脚

## Slide 31: IO
可配置的IOB
  单向、双向、三态
  单端、差分
  支持多种电平标准
  可配置的终端电阻
  G-Bit传输
Notes: 说明差分对

## Slide 32: 电源引脚
VCCINT
  (1.2V)
VCCAUX
  (3.3V)
VCCO
  BANK 0-3
Notes: 解说布线

## Slide 33
Configuration

## Slide 34: Configuration
把SRAM单元构成一个长的移位寄存器
TDI
TDO

## Slide 35: Configuration
Self-Loading (Master) Configuration Modes

## Slide 36: Configuration
Downloaded (Slave) Configuration Modes

## Slide 37: Configuration

## Slide 38
FPGA项目开发基本流程

## Slide 39: FPGA项目开发基本流程
需求分析
  主要考虑:
  采用哪些设计技术和接口
  确定信号频率
  是否外挂存储器等
需求分析
规划
编写代码
功能仿真
综合
转换
映射
布局布线
时序分析
后仿真
板极调试

## Slide 40: FPGA项目开发基本流程
规划
  模块划分和功能清晰化
  FPGA设计重要阶段，注意层次化
需求分析
规划
编写代码
功能仿真
综合
转换
映射
布局布线
时序分析
后仿真
板极调试

## Slide 41: FPGA项目开发基本流程
编写代码
  实现阶段
  注意严格按照模块定义设计
功能仿真
  建议采用第三方仿真工具
  （如：modelsim、NC）
  注意使用FPGA厂商提供的库
需求分析
规划
编写代码
功能仿真
综合
转换
映射
布局布线
时序分析
后仿真
板极调试

## Slide 42: FPGA项目开发基本流程
综合
  可以采用第三方的软件
  （如synpify等）
  也可以使用ISE或Quartus自带的综合器
  注意加入约束
转换、映射、布局布线
  只能使用FPGA厂商工具
需求分析
规划
编写代码
功能仿真
综合
转换
映射
布局布线
时序分析
后仿真
板极调试

## Slide 43: FPGA项目开发基本流程
时序分析
  看时序分析报告是否有未满足约束
  察看关键路径，看是否有可优化的地方
  如不满足时序要求需回归设计
后方真
  仿真速度慢，对大型设计会存在仿真时间可行性问题
  可分模块建模仿真
需求分析
规划
编写代码
功能仿真
综合
转换
映射
布局布线
时序分析
后仿真
板极调试

## Slide 44: FPGA项目开发基本流程
板级调试
  将文件下载到FPGA进行板级调试
  注意下载方式与生成文件的对应
需求分析
规划
编写代码
功能仿真
综合
转换
映射
布局布线
时序分析
后仿真
板极调试

## Slide 45: 课堂练习
FPGA中的组合逻辑是如何实现的
超前进位加法的原理是什么，有什么优点
什么是 LC、SLICE、CLB
FPGA中的互连资源有哪些，各有什么功能
比较BRAM和DRAM
FPGA中的可配置IO有哪些功能
FPGA中的时钟资源有哪些，各有什么功能
时钟树与其它互连线有何不同
为什么要配置（configuration）FPGA，配置模式有哪些
规划阶段主要考虑的问题有那些