## Slide 1: 实时嵌入式系统设计
考核说明

## Slide 2: 考核
  课程设计（80%）+ 平时成绩（20%）
  课程设计
  设计内容：Bresenham圆坐标生成模块
  1、使用Bresenham算法
  2、输入：start (1 bit，1 cycle )
  cx_i (16 bit，在start有效时有效)
  cy_i (16 bit，在start有效时有效)
  r_i (16 bit，在start有效时有效)
  3、输出：finish ( 1 bit，1 cycle )
  valid ( 1 bit)
  x_o (16 bit，连续输出)
  y_o (16 bit，连续输出)

## Slide 3: 考核
  报告要求：
  1、算法分析
  2、模块设计
  包括模块结构图与说明、子模块结构图或电路示意图与说明、代码分析
  3、验证
  包括验证方法说明、验证代码分析
  4、结果分析
  包括综合后资源占用率、最高工作频率、仿真波形图截图、测试结果等
  5、源代码
  提交时间：5月8号前上传至课程QQ群