## Slide 1: 处理器体系结构
Ch2指令集体系结构B
—MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
(Micro-processor Architecture)

## Slide 2: 课程回顾-- ISA的作用
ISA在汇编器编写者（CPU软件）和
处理器设计人员（CPU硬件）之间提 供了一个抽象层
人类语言
高级语言
汇编语言
机器语言
控制信号
编程
编译器
汇编器
CPU
ISA
处理器设计者：依据ISA来设计处理器
处理器使用者（如：写汇编器的牛*程序 员）：依据ISA就知道CPU选用的指令 集，就知道自己可以使用哪些指令以及 遵循哪些规范

## Slide 3: 课程回顾--主流的指令集体系结构(ISA)
CISC
RISC

## Slide 4
本节课内容： MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
中国留学生在国外的高速公路出车祸了，连人带车翻下悬崖，交警赶到后向下喊
话道：“How are you?” 留学生答： “I’m fine，thank you!” 然后交警
走了，留学生就死了。

## Slide 5: 本节课内容： MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
汇编语言：机器指令的助记符，面向机器
汇编指令与机器指令一一对应（伪指令除外）
MIPS指令集体系结构->MIPS汇编语言
学习汇编语言需要“与时俱进”
ISA设计
原则、思想 不同ISA
语法规范
具体型号 处理器的 汇编指令
早期，不同处理器有着不同的汇编语言和汇编器
->程序缺乏可移植性
ISA：x86、ARM、MIPS、POWER、…

## Slide 6: 关于MIPS
官网：https://www.mips.com/

## Slide 7
关于MIPS
官网：https://www.mips.com/
度娘了下，MIPS很简单嘛，只有31条指令
->错误！去看看MIPS32和MIPS64的手册

## Slide 8: *处理器体系结构的学习方法
坐北朝南，依山傍水；左有森林公园，右有光谷中心； 四大工学院之首，素有学在华工的美誉！
如果华中科技大学是一款高性能处理器，如何去了解她？
下设46个学院，103个本科专业，45个硕士学位授权 一级学科，41个博士学位授权一级学科，39个博士后 科研流动站。。。
由简入深：先有骨骼，再有血肉（天才少年请无视）
得鱼得渔：以MIPS32为鱼，以设计思想为渔
我们将以MIPS32最核心的31条指令，逐步掌握其设计思想、电路实现和优化策略

## Slide 9: 内容概述
MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
MIPS中的操作数
指令在计算机内部的表示
关于存储程序
逻辑运算指令
决策指令

## Slide 10: 内容概述
MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
MIPS中的操作数
指令在计算机内部的表示
关于存储程序
逻辑运算指令
决策指令
  寄存器操作数
  存储器操作数
  立即数操作数

## Slide 11: 1. MIPS中的操作数--1.1 寄存器操作数
加法与减法，有且仅有三个操作数：两个源操作数、一个目的操作数
指令格式：add rd, rs, rt #rd=rs+rt
其它数值运算的格式同上
设计原则1：简单源自规整
规整可简化电路实现
简单可以在较低的成本下实现高性能
add t0, g, h
add t1, i, j
sub f, t0, t1
->需要频繁地访问存储器！
操作数应当放在哪里？
例：以下C程序如何编译？：
f=(g+h)-(i+j);
我们当然可以设计出一条复杂的指令， 一次性完成上述运算，但这会增加复杂 度，且降低指令的使用率

## Slide 12: 1. MIPS中的操作数--1.1寄存器操作数
寄存器地址 | 寄存器名称 | 名称含义 |  | 用途
$0 | $zero | Zero |  | 常量0
$1 | $at | Assembler temporary |  | 留给汇编器作临时变量
$2-$3 | $v0-$v1 | Values |  | 子函数调用返回值
$4-$7 | $a0-$a3 | Arguments |  | 子函数调用参数
$8-$15 | $t0-$t7 | Temporaries |  | 存放临时变量(随便用的)
$16-$23 | $s0-$s7 | Saved values |  | 保存变量(子函数调用前后)
$24-$25 | $t8-$t9 | Temporaries |  | 存放临时变量(随便用的)
$26-$27 | $k0-$k1 | Kernel |  | 中断、异常处理保存的参数
$28 | $gp | Global pointer |  | 全局指针
$29 | $sp | Stack pointer |  | 堆栈指针
$30 | $fp | Frame pointer |  | 帧指针
$31 | $ra | Return address |  | 子函数返回地址
设计原则2：越少越快 |  |  |  | 
MIPS算术运算指令的操作数必须直接取自寄存器！
MIPS拥有过32×32bit的寄存器（32个字）
编号：0~31
寄存器个数<->时钟周期、指令格式位数
$t0~$t9
$s0~$s7

## Slide 13: 1. MIPS中的操作数--1.1寄存器操作数
add t0, g, h
add t1, i, j sub f, t0, t1
add $t0, $s1, $s2
add $t1, $s3, $s4 sub $s0, $t0, $t1
刚刚的例子：f=(g+h)-(i+j);
假设：f~j分别分配给$s0~$s4，则MIPS指令为：
->少量运算可以直接使用寄存器数据，但大量数据存哪儿？

## Slide 14: 1. MIPS中的操作数--1.2 存储器操作数
ALU
寄存器 存储器
数据传送指令：lw、sw
单位：比特(Bit)?、字节(Byte)?、字(word)?
注意：地址编号必须为4的倍数
寄存器非常宝贵：必须有效地使用寄存器(性能优化)

## Slide 15: 1. MIPS中的操作数--1.2 存储器操作数
大小端问题：如何将一个字存进内存（以0x12345678为例）
MIPS、PowerPC：大端模式存储
x86：小端模式存储

## Slide 16: 1. MIPS中的操作数--1.2 存储器操作数
思考：32位MIPS体系架构下，最多有多大地址空间？
2^32=4GB (Giga Byte)
lw rt, offset(rs)
sw rt, offset(rs)
例1：C语言代码A[12]=h+A[8]
假设h存于$s2，数列A的基址存于$s3中，则对应的MIPS代码为：
MIPS代码：
指令格式：
lw $t0, 32($s3)
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 48($s3)

## Slide 17: 1. MIPS中的操作数--1.2 存储器操作数
例2：假设A是一个数组，基址存于寄存器$s3，变量g、h、i分别放在$s1、$s2
$s4中，则将下面的C语言转换为MIPS汇编语言：
g=h+A[i]
获得A[i]的地址： | add | $t1, $s4, $s4
 | add add | $t1, $t1, $t1 $t1, $t1, $s3
将A[i]取到寄存器中： | lw | $t0, 0($t1)
执行加法： | add | $s1, $s2, $t0

## Slide 18: 1. MIPS中的操作数--1.3 立即数操作数
思考：for循环中的k=k+1如何实现？
lw
add
$t0, AddrConstant4($s1) #假设$s1+AddrConstant4是常量4的存储器地址
$s3, $s3, $t0
设计原则3：加速常用操作
注意：没有“subi” => addi $s3, $s3, -4
->速度慢，且会消耗一个寄存器资源
解决办法：提供立即数加法=> addi $s3, $s3, ？ #?：4

## Slide 19: 内容概述
MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
1. MIPS中的操作数
指令在计算机内部的表示
关于存储程序
逻辑运算指令
决策指令
  R型指令
  I型指令
暂时不看J型指令

## Slide 20: 2. 指令在计算机内部的表示--2.1 R型指令
处理器如何解读汇编语句？
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bits 5 bits 5 bits
op: operation code (opcode) rs: first source register number
rt: second source register number
rd: destination register number shamt: shift amount (00000 for now)
5 bits 5 bits 6 bits
操作码
第一个源操作数寄存器 第二个源操作数寄存器
目的操作数寄存器 位移量（移位指令）
funct: function code (extends opcode) 函数码
“R”：Register，对寄存器进行操作
寄存器命名：
rs：register source rt：register target rd：register destination

## Slide 21: *关于函数码
思考：既然函数码相当于操作码的扩展， 那为什么不把它们合并？（为什么采用6 位操作码+6位函数码，而非12位操作
码？ ）
这样做更便于译码和加速！
U2017… M2018… D2016…
想想我们的学号：

## Slide 22: 2. 指令在计算机内部的表示--2.1 R型指令
例：指令“add $t0, $s1, $s2”对应的机器码？
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
0 | $s1 | $s2 | $t0 | 0 | add
0 | 17 | 18 | 8 | 0 | 32
000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100000
000000100011001001000000001000002 = 0232402016
R型指令的格式是否适合取字？ ：lw rt, 4n(rs)
->新的矛盾：若保持相同指令格式，则需要更长的指令（或变长）

## Slide 23: 2. 指令在计算机内部的表示--2.2 I型指令
op | rs | rt | constant or address
16 bits
“I”：Immediate，立即数指令
设计原则4：优秀的设计者需要适当的折中
补码：-215~+215-1
例：指令“lw $t0, 32($s3)”的机器码？
I型指令的折中：保持指令长度相同，而不同类型的指令采用不同格式；不同格 式的指令显然增加了复杂度，所以让格式尽可能的类似
->处理器可根据op码区分R和I型指令，进而作不同处理
43 | 19 | 8 | 32
6 bits 5 bits 5 bits
Constant or address：立即数或地址偏移量 (字节)

## Slide 24: 2. 指令在计算机内部的表示--2.2 I型指令
Op | Rs | Rt | rd-shamt-funct or constant\address |  | 
35 | 9 | 8 | 1200 |  | 
0 | 18 | 8 | 8 | 0 | 32
43 | 9 | 8 | 1200 |  | 
100011 | 01001 | 01000 | 0000 0100 1011 0000 |  | 
000000 | 10010 | 01000 | 01000 | 00000 | 100000
101011 | 01001 | 01000 | 0000 0100 1011 0000 |  | 
例：假设数组A的基址放在$t1中，h放在寄存器$s2中，则
“A[300]=h+A[300]”将如何编译成机器码？
lw $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2, $t0 sw $t0, 1200($t1)

## Slide 25: 下列MIPS指令是什么含义？
习题
子信息学院
00000010001010010101000000100000
华中科技大学光学与电

## Slide 26: 内容概述
MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
1. MIPS中的操作数
指令在计算机内部的表示
关于存储程序
逻辑运算指令
决策指令
  程序兼容性
  冯诺依曼架构
  哈佛架构
  混合式架构

## Slide 27: 3. 关于存储程序
1945年6月，冯诺依曼提交了著名的“关于EDVAC的报告草案”，提出“存储程序”的
思想，定义EDVAC为五个部分：运算单元、控制单元、存储单元、输入单元、输出单元
指令与数据一样，都用二进制表示，都存储在内存里 程序可以生成程序（比如编译器）

## Slide 28: 3. 关于存储程序--3.1 程序兼容性
二进制兼容：编译后的程序可以在相同ISA的其他处理器上运行
（相同的二进制代码，无需重新编译）
源代码兼容：相同的源代码，编译后可以在其他处理器上运行

## Slide 29: 3. 关于存储程序--*向下兼容与向上兼容
Backward compatibility is a property of a system, product, or technology that allows for interoperability with an older legacy system, or with input designed for such a system.
有什么缺点？
Forward compatibility is a design characteristic that allows a system to
accept input intended for a later version of itself.

## Slide 30: 3. 关于存储程序--3.2 冯诺依曼架构
优点:
指令和数据区大小可调，提高存储 器利用率；
可以把指令当作数据处理，便于修
改指令值和软件升级；
（双刃剑：由于程序与数据具有一样 的读写权限，所以出BUG时很容易死 机）
总线和控制简单，成本低；
外设要求低（只需一个存储器和相
应的总线）
冯.诺伊曼结构：将程序指令存储器和数据存储
器合并在一起的计算机架构
劣势:
不便于流水线，降低CPU效率：读 指令时不能操作数据，操作数据时 不能读指令；
指令和数据的宽度必须相同；

## Slide 31: 3. 关于存储程序--3.3 哈佛架构
哈佛结构(Harvard architecture)：将 程序指令储存和数据储存分开的计 算机架构
适合单片机、DSP等嵌入式系统
优点：
便于流水线，操作数据的同时可进 行取指；（按顺序执行时效果最好， 如果程序跳来跳去，那也没什么好 处，因此哈佛架构适合任务单调， 而需要高速执行的CPU）
指令和数据不会互相干扰，程序出
bug时还能够顺序执行；
劣势：
难以修改指令，不便于软件升级；
存储器利用率低；
总线多，结构复杂，成本高；
外设要求高，不便于外围存储扩展；

## Slide 32: 3. 关于存储程序--3.4 混合式架构
这种结构就是目前ARM的结构，将两 种结构扬其长，避其短。其中，芯片内 部的cache，表示高速缓存。Dcache 用来缓存部分代码，icache用来缓存部 分数据。只有需要改变时，cache才会 到RAM中加载新的数据。所以大部分 时间CPU都是通过哈佛结构和cache
（高速缓存）通讯，这个速度是非常快
的～～
这样在芯片外部，利用冯诺依曼结构， 节省了外部的PCB走线资源。
内部采用哈佛，外部采用冯诺依曼的混合式架构

## Slide 33
3. 关于存储程序
思考：冯诺依曼架构和哈佛架构（或混合架构）与指令集架构有什么关系？

## Slide 34: 3. 关于存储程序--3.4 程序存储方式与ISA的关系
冯诺依曼
x86, x64
ARMv1
ARMv2
ARMv3
ARMv4
ARMv5
ARMv6
ARMv7
MIPS32
ARM2
ARM6系列
Cortex系列(A,R,M)
MIPS M14K, 龙芯系列，OpenMIPS
Intels、AMDs
ARM1
哈佛架构/混合式
内核决定了与Cache的接口， 从而决定是否区分指令 Cache和数据Cache
大多数DSP
实际上，一种ISA在设计的时候就必须考虑程序存储的影响，设计出的指令集也必然有一定的倾向性
ARM7系列、部分ARM9
部分ARM9 ARM10系列 ARM11系列
理论上将，任何指令集都可以采用冯诺依曼或哈佛结构实现
但它们又有一定的关联性（考虑流水线的实现、性能优化）
指令集架构 内核（物理实现）

## Slide 35: 内容概述
MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
MIPS中的操作数
指令在计算机内部的表示
关于存储程序
逻辑运算指令
决策指令
  位移指令
  按位与
  按位或
  按位取反

## Slide 36: 4. 逻辑运算指令
电子信息学院
Operation | C | Java | MIPS
Shift left | << | << | sll
Shift right | >> | >>> | srl
Bitwise AND | & | & | and, andi
Bitwise OR | ¦ | ¦ | or, ori
Bitwise NOT | ~ | ~ | nor
可用于对数据的位操作
华中科技大学光学与

## Slide 37: 4. 逻辑运算指令--4.1位移指令
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bits
5 bits
可以，位移指令属于R型：
例：sll $t2, $s0, 4
5 bits
00000
指令格式：sll/srl
rd, rt, shamt
sll：shift left logical 左移并补0 srl：shift right logical 右移并补0 shamt：左/右移的位数
#reg $t2=reg $s0<<4bits
思考：能不能将位移指令“塞”进R型指令格式？
5 bits 5 bits 6 bits
--“简单源于规整”

## Slide 38: 4. 逻辑运算指令--4.2按位与
0000 0000 0000 0000 000 | 0 110 | 1 1100 0000
0000 0000 0000 0000 00 | 11 110 | 0 0000 0000
0000 0000 0000 0000 000 | 0 110 | 0 0000 0000
and：按位与 andi：立即数按位与
可用于对字的位操作，如：
and $t0, $t1, $t2
$t2
$t1
$t0
指令格式：and rd, rs, rt （R型）
指令格式：andi rt, rs, immediate （I型）

## Slide 39: 4. 逻辑运算指令--4.3按位或
0000 0000 0000 0000 000 | 0 110 | 1 1100 0000
0000 0000 0000 0000 00 | 11 110 | 0 0000 0000
0000 0000 0000 0000 00 | 11 110 | 1 1100 0000
可用于对字的位操作，如：
or $t0, $t1, $t2
$t2
$t1
$t0
（R型）
or：按位或 指令格式：or rd, rs, rt ori：立即数按位与
指令格式：ori rt, rs, immediate
（I型）

## Slide 40: 4. 逻辑运算指令--4.4按位取反
所以，可用NOR实现NOT
是否需要设置指令NOT？
由于：a NOR b == NOT ( a OR b )
指令格式： nor rd, rs, rt （R型） 如： nor $t0, $t1, $zero
$t1 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t0 1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
Nor的主要功能就是按位取反，常数在nor中用得很少，所以没有“nori”
--“简单源于规整”

## Slide 41: 内容概述
MIPS指令集体系结构与汇编语言入门
MIPS中的操作数
指令在计算机内部的表示
关于存储程序
逻辑运算指令
决策指令

## Slide 42: 5. 决策指令
计算机有别于计算器的关键----分支
beq rs, rt, L1 bne rs, rt, L1
#如果$rs==$rt，则跳转至L1处 #如果$rs!=$rt，则跳转至L1处
指令格式： beq rs, rt, immediate
bne rs, rt, immediate
PC相对寻址：
PC+4+(符号位扩展且左移两位的立即数)
->加速大概率事件！
(branch on equal) (branch on not equal)
跳转至?： 若为直接寻址，则范围很小
分支范围：相对下一条指令的±215个字，可满足几乎所有的循环和if语句跳转
MIPS对所有条件分支都使用PC相对寻址，可以跳转到比较近的分支地址
跳得远，超过±215（相对PC+4）怎么办？

## Slide 43: 5. 决策指令
op(6) | rs(5) | rt(5) | rd(5) | shamt(5) | funct(6)
op(6) | rs(5) | rt(5) | constant or address(16)
op(6)
address(26)
R型：
I型： J型：
j L1 #无条件跳转至L1处
j address
高4位 | 中间26位 | 低2位
保持不变 | 替换 | 00
寻址范围：0~226个字（256MB）
J型指令：j、jal
跳转超过256MB范围怎么办？
->地址放在寄存器中

## Slide 44: 5. 决策指令
思考：如果分支跳转超过PC相对寻址范围怎么办？
beq $s0, $s1, L1
bne $s0, $s1, L2
j L1
L2: …
“j”指令完成跳转

## Slide 45: 5. 决策指令—*MIPS寻址方式总结
MIPS提供了5种寻址方式：
1、立即数寻址
操作数是指令中的立即数
2、寄存器寻址
操作数是寄存器中数据
3、基址寻址
立即数+寄存器值
4、PC相对寻址
地址是PC+4+左移的16位立即数
5、伪直接寻址
地址为PC高位+左移的26位立即数

## Slide 46: 5. 决策指令
$s4
Else:
Exit:
sub $s0, $s1, $s2
…
例：C 代码:
if (i==j)f = g+h; else f = g-h;
f, g, .., j分别保存在$s0, $s1, …
编译后的 MIPS 代码:
bne $s3, $s4, Else add $s0, $s1, $s2
j Exit

## Slide 47: 5. 决策指令
#i=i+1
# 计 算 4*i #$t1：save[i]的位置 #$t0：save[i]的值
例：C 代码:
while (save[i] == k) i += 1;
i 保存在$s3, k 保存在$s5, save的基址保存在$s6
编译后的MIPS代码:
Loop: sll $t1, $s3, 2
add $t1, $t1, $s6
lw $t0, 0($t1)
Exit:
bne $t0, $s5, Exit
addi $s3, $s3, 1 j Loop
…

## Slide 48: 5. 决策指令
扩展：如果Loop的位置在内存80000处，那么这段代码对应的机器码是？
80000
80004
80008
80012
80016
80020
80024
0
0
19
9
2
0
9
22
9
0
35
9
8
5
8
21
2
8
19 19
1
2
20000
…
0
32
0
编译后的MIPS代码:
Loop: sll $t1, $s3, 2
add $t1, $t1, $s6
lw $t0, 0($t1)
Exit:
bne $t0, $s5, Exit
addi $s3, $s3, 1 j Loop
…

## Slide 49: 5. 决策指令--基本块
基本块：不包含分支和标签的的指令序列（头部有标签；尾部是分支指令）
编译器首先要将程序划分为若干基本块
先进的处理器可以对基本块的执行进行加速
指令执行的“高速公路”

## Slide 50: 5. 决策指令--更多决策指令
slt: set on less than (如果小于成立，则将结果置1，否则置0)
例：slt rd, rs, rt #如果rs<rt，则rd=1；否则rd=0 slti: set on less than immediate
例：slt rt, rs, constant #如果rs<constant，则rt=1；否则rt=0
与beq、bne结合，用于实现判定==、!=、<、<=、>、>=：
slt $t0, $s1, $s2 # if ($s1 < $s2) bne $t0, $zero, L # branch to L
简单性原则：MIPS没有提供“blt”、“bge”指令
->好的折中设计

## Slide 51: 5. 决策指令--更多决策指令
对于无符号数，有：sltu、sltiu
例：
$s0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
$s1 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
slt $t0, $s0, $s1 # signed
执行结果：–1 < +1 $t0 = 1 sltu $t0, $s0, $s1 # unsigned
执行结果：+4,294,967,295 > +1
$t0 = 0

## Slide 52: MIPS指令集体系结构与汇编语言
小结
MIPS中的操作数
指令在计算机内部的表示
关于存储程序
逻辑运算指令
决策指令

## Slide 53: 课后作业
画出MIPS处理器中R型I型和J型指令的机器码格式，
并说明每个字段的含义和用途。